Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Село Месели расположено на юге МР Аургазинский район Республики Башкортостан. Расстояние от с.Месели до райцентра с.Толбазы – 23 км. До ближайшей железнодорожной станции Стерлитамак – 30 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Стерлитамак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый сельский совет расположен в предуральской лесостепной зоне, которая характеризуется континентальным климатом с умеренно холодной снежной зимой и теплым засушливым летом.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 40

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 36

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 46

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					9,3

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха периода, 0С со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			160/-9,4

< 80 продолжительность/сред. температура			208/-6,4

< 100 продолжительность/сред. температура			223/-5,4

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					81

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				75

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				165

- Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV

С										9/12

СВ										4/7

В										2/5

ЮВ										7/7

Ю										52/33

ЮЗ										14/16

З										4/10

СЗ										6/10

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										4,9

СВ										4,0

В										4,0

ЮВ										7,5

Ю										8,5

ЮЗ										6,5

З										4,0

СЗ										4,6

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									4,8

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз

в 10 лет									99

в 50 лет									139

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						969,3

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										29,1

0,98										27,0

0,96										25,0

0,95										24,2

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							26,4

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		41

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Средняя относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						67

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					51

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			345

- Суточный максимум осадков, мм					52

- Средняя продолжительность охладительного

периода, мм								40

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,7

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июнь-август, м/с								0,0

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август, м/с							южное

- Среднее число дней с росой за год					81

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,5

- Февраль					- 13,7

- Март						- 6,8

- Апрель					+ 5,0

- Май						+ 13,5

- Июнь						+ 18,2

- Июль						+ 19,6

- Август					+ 17,4

- Сентябрь					+ 11,5

- Октябрь					+ 3,5

- Ноябрь					- 4,9

- Декабрь					- 11,2

- Год						+ 3,1

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север				3,5

Северо-восток		3,1

Восток				2,5

Юго-восток			4,1

Юг				4,6

Юго-запад			3,9

Запад				3,3

Северо-запад			3,6

Продолжительность солнечного сияния 1820 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20-30 дней, с метелью – 20-30 дней.

Продолжительность безморозного периода – в среднем 100 дней.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой, но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи;

- значение гидротермического коэффициента – 0,6 – 0,7 (характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры);

- для рекреации –  средняя годовая температура воздуха 2,5 °C, январь 16 °C, июль 19 °C. Продолжительность периода с температурой свыше 5°C – 170дней, свыше 10°C – 135дней, свыше 15°C – 90дней. Среднегодовое количество осадков 500 мм, в тёплый период 350 мм. Высота снежного покрова достигает до 50-60.

1.2.2. Рельеф

Рельеф участка определяется руслом р.Меселька – притока р.Куганак.  Существующая застройка частично находится в водоохранной зоне реки (100 метров) по обе стороны от реки.

Общественный центр села располагается на левом берегу реки. Рельеф площадки относительно спокойный, понижается  по направлению к долине реки Меселька. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 218,7 – 177,7 м.  Район проектирования с востока ограничен прудом и санитарно-защитной зоной от производственных предприятий, с юга санитарно-защитной зоной от производственных предприятий, а с юго-запада водоохранной зоной пруда  «Плотина».

Территория с.Месели не подвержена карстообразовательным процессам.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Территория  района представляет собой волнистую равнину, расчлененную долинами рек, балками и оврагами. Грунт с почвенным – растительным слоем мощностью 0,5-1,0 метр.

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке и вблизи него не отмечены. Максимальная глубина промерзания грунтов, по данным Уфимской гидрометобсерватории, составляет 1,8 метров (раз в 10 лет равна 99см, раз в 50 лет – 139см).

В геологическом разрезе площадки до изученной глубины 10 м принимают участие отложения четвертичного и неогенового возрастов. Четвертичные отложения представлены современными отложениями  - почвенно-растительным слоем мощностью 0,5-1,0 метр, насыпными  грунтами и делювиальными глинами. Неогеновые отложения представлены песками, алевритами рыхлыми, глинами.

Физико-механические свойства грунтов.

1. Суглинок аллювиальный, буровато-коричневый, макропористый, водонасыщенный, мягкопластичной и текучепластичной консистенции. Модуль общей деформации суглинка составляет 60 кгс/см2.

2. Глина аллювиальная, красновато-коричневая, макропористая, влажная, тугопластичной консистенции. Модуль общей деформации грунта 140 кгс/см2.

3. Песок аллювиальный, мелкий, полимиктовый, с содержанием глинистых частиц до 20 %, водоносный.

4. Гравийный грунт аллювиальный, коричневый, водоносный, полимиктовый, с глинистым заполнением до 20 %.Условное расчетное давление на гравийный грунт 3 кгс/см2.

Водоностность

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к водоразделу рек Уршак и Аургазы.

Подземные воды развиты во всех типах отложений, но дебиты их незначительны. Воды в отложениях четвертичного возраста приурочены к линзовидным пескам, однако, ввиду того, что песок является мелкозернистым, глинистым, дебиты их незначительны – сотые, десятые доли л/сек.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, с ограниченным загрязнением, слабо-щелочные.

В весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод  на 0,7 м выше замеренного в период изысканий.

1.2.4. Гидрография

Гидрография села представлена р.Меселька, р.Вирьялка, р.Месели и прудами. Река Меселька протекает через весь населенный пункт, разделяя его на две почти равные части. Протяженность реки Меселька составляет 29 км, протекающая с запада на восток, является притоком реки Куганак. Река Меселька впадает в реку Куганак в 9,5 км от устья. Водосборная площадь р. Меселька составляет 221 км2. Речка Вирьялка и речка Месели – притоки реки Меселька. С востока существующую застройку ограничивает пруд.

Инженерно-геологическая оценка территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории, по степени пригодности ее для строительства, выделены следующие категории:

– территории неблагоприятные для строительства,

– территории ограниченно благоприятные для строительства;

– территории благоприятные для строительства;

Территория неблагоприятная для строительства:

– пойма и частично первая надпойменная терраса реки и пруда. Она характеризуется преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью.

– поймы мелких водотоков;

– участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территория ограниченно благоприятная для строительства:

– участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 182,9 до 177,6 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения.

– участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные на склонах надпойменных террас р.Меселька, р.Вирьялка, р.Месели холмов и увалов в пределах водораздельного плато.

Территория, благоприятная для строительства:

– участки на юго-западе от населенного пункта.

В соответствии с данными администрации района село Месели не попадает в зону затопления паводком 1 % обеспеченности от р.Месели, р.Вирьялка, р.Меселька.

1.2.5. Почва и растительность

Растительность

МР Аургазинский  район относится к лесостепной зоне. Леса занимают 18% территории или ориентировочно 36634 гектара. Наиболее крупные площади лесов расположены в северной и восточной частях района. Леса района выполняют водоохранную, почвозащитную, противоэрозионную роли.

Основными породами являются дуб, береза, липа, клен, осина. Породный состав леса выглядит следующим образом: хвойные - 3%, лиственные - 97%; в том числе: твердолиственные - 29%, мягколиствснные - 68% (из них береза10%, осина - 36%, липа - 48%, прочие - 4%).

В подлесье встречаются рябина, черемуха, крушина, жимолость. В поймах рек растут ива, калина, ветла, ольха, тальник, осокорь.

Под разреженным пологом леса обильно растут различные травянистые растения.

В южной части муниципального района мало леса, преобладают степи с травянистыми растениями как типчак, полынь, тысячелистник, лапчатка серебристая, перекати - поле, ковыль перистый, мятлик узколистный, чабрец, земляника, клевер горный и луговой, чина луговая, пырей ползучий, тимофеевка степная, овсянница луговая.

Как сорные растения по краям полей появляются васильки, живокость посевная. Из сорных растений в районе преобладают осот, бодяк, вьюнок полевой, пастушья сумка, сурепка, ширица, лебеда, мокрица, яснотки и другие.

На водной поверхности некоторых озер произрастают кубышка желтая, кувшинка, ежеголовник ветвистый. Многие малые водоемы покрыты ряской. Повсеместно можно встретить и ядовитые растения: такие, как вех ядовитый, вороний глаз, волчье лыко, болиголов пятнистый, дурман, белена черная и многие другие.

Рекреационные ресурсы проектируемой территории разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Почвы

Основными почвообразующими породами на территории района являются рыхлые осадочные породы, относящиеся в основном к четвертичному периоду. В районе преобладают плодородные черноземные почвы. В лесных участках серые лесные почвы. Общая площадь земель, подверженных эрозии -54,5 тыс. га, из них -3 тыс. га слабой, 18,1 тыс. га сильной степени. Овражно-балочный комплекс занимает - 0,4 тыс. га, потенциально-опасных -25,9 тыс. га.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории с.Месели производственные предприятия представлены предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Состояние воздушного бассейна МР Аургазинский район РБ.

По климатическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория Башкирии относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Выбросы от стационарных источников.

В соответствии с госстатотчетностью 2ТП (воздух) масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по МР Аургазинский район принята от стационарных источников.

Важной проблемой является оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу газоочистным оборудованием.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих веществ в атмосферу составило 0,283 т.

Загрязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное.

Значительное поступление выбросов в атмосферный воздух происходит от автомототранспортных средств с продуктами сгорания топлива.

Объем валовых выбросов от передвижных и стационарных источников составил 102,8 тыс.т, в том числе от автотранспорта 41,3 тыс.т, или 40,2%.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества городской среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок на юго-западе существующей жилой застройки, в границах населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

- Прибрежные защитные полосы водных объектов: р.Меселька – 50 м, р.Вирьялка – 40 м, р.Месели – 40м (согласно п. 11 ст. 65 «Водный кодекс РФ»).

- Зоны существующих зеленых насаждений:

- На территории населенного пункта имеется 8,58 га озелененных территорий, представленных небольшими островками зеленых насаждений, расположенных повсеместно вдоль рек;

- также озелененная территория при администрации сельского поселения и площадь с мемориалом памяти погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в центральной части села, общей площадью – 0,17 га.

- Участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков.

- Особо охраняемые природные территории

На территории населенного пункта и прилегающей территории, особо охраняемые природные территории не зарегистрированы.

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 с. № 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 - 15 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

На территории населенного пункта отсутствуют водозаборы подземных вод. Водоснабжение жителей СП Меселинский сельсовет состоит из индивидуального водопользования (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины) и общественного водопользования (общественные колодцы).

Границы санитарной охраны трасс ВЛ

В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 с. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона р.Меселька – 100 м;

Водоохранная зона р.Вирьялка, р.Месели – 50 м;

Пруд – 50м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 1

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты |
| 1 | 1 | Машинно-тракторная мастерская (МТМ) СПК «им.Мичурина» | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | 2 | Овощехранилище СПК «им.Мичурина» | 50 | V | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | 3 | Столярная мастерская СПК «им.Мичурина» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | 4 | Овощехранилище СПК «им.Мичурина» | 50 | V | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | 5 | Мельница СПК «им.Мичурина» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | 6 | Складской сектор СПК «им.Мичурина» | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | 7 | Мельничный комплекс с пекарней ООО «Агрико» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | 8 | Конюшня при МБОУ СОШ | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты коммунального назначения, спорта и торговли |
| 9 | 9 | Добровольная пожарная охрана | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– кладбище (действующее, находится на северо-западе проектируемого населенного пункта) площадью 1,65 га. Санитарно-защитная зона от сельского кладбища - 50 м.

- несанкционированная свалка ТКО расположена ориентировочно в 1000 метрах от северо-восточной границы села. Санитарно-защитная зона свалки ТКО – 1000 метров (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Существующий скотомогильник находится рядом с несанкционированной  свалкой ТКО (в северо-восточном направлении от границ села).

Все ограничения для развития населенного пункта приведены на карте «Карта современного использования территорий с границами зон и особыми условиями использования территорий. М 1:5 000» лист 2, том III «Графическая документация».

1.4. Система расселения

Население с.Месели по данным администрации сельского поселения на проектируемый период (IV квартал 2012 года) составляет 612 человек.

Согласно переписи 2002 г. численность населения села Месели составляла 635 человек.

Администрацией Меселинского сельсовета представлены сведения о количестве жителей всего сельсовета и с.Месели за 2002, 2009 ,2012 года.

Численность населения с. Месели (года, человек)

табл. № 2

| Наименование | 2002 г. | 2009 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Меселинский с/с | 1556 | 1374 | 1444 |
| с. Месели | 618 | 601 | 612 |

Динамика численности населения с. Месели

табл. № 3

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 618 | +3 | - 20 |
| 2009 | 601 | +5 | + 6 |
| 2012 | 612 | нет инф. | нет инф. |

По таблице видно, что численность населения района менялась неоднозначно, изменения происходили за счет административно-территориальных преобразований, последствий Великой Отечественной войны, естественного и миграционного движения населения. Вместе с тем, на сегодняшний день в с.Месели происходит увеличение численности населения. Демографическая ситуация в населенном пункте в последние годы весьма благоприятная. За период с 2009-2012 год население села увеличилось на 11 человек. Ранее рост населения происходил преимущественно благодаря положительному естественному приросту населения.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 4

| Наименование | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Месели | 17,1 | 58,2 | 24,67 |

Возрастной состав населения

(по данным переписи населения 2012 года).

табл. № 5

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | 49 | 8,0 |
| 7-15 лет | 56 | 9,1 |
| 16-54 лет женщин | 150 | 24,5 |
| 16-59 лет мужчин | 206 | 33,66 |
| Пенсионный возраст | 151 | 24,67 |
| в т.ч. мужчины | 47 | 7,7 |
| женщины | 104 | 17,0 |
| Итого трудоспособного населения | 356 | 58,2 |
| Всего населения в селе | 612 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Анализ экономического развития был сделан на основании данных социально-экономического положения СП Меселинский сельсовет.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2010 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях в Меселинском сельсовете составляла 6751 рубль, увеличившись на 20% по сравнению с 2009г. (5477 руб.).

Наибольшая занятость населения с.Месели приходится на сельское хозяйство и бюджетные учреждения.

На территории сельского поселения Меселинский сельсовет осуществляют свою деятельность сельскохозяйственные предприятия : СПК им. Мичурина и ИП Воронин В.Ю. Основной вид деятельности растениеводство и животноводство. СПК им. Мичурина обрабатывает 1257 га пашни на территории сельского поселения, для жителей создано 109 рабочих мест.

Личное подсобное хозяйство ведут 317 семей. Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают:

- трудности с обеспечениями кормами;

- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию;

- отсутствие гарантированных рынков сбыта;

- неразвитость заготовительной деятельности;

- ограниченное использование мер государственной поддержки;

- преобладание низкомеханизированного  труда;

- старение населения.

Сельскохозяйственные  потребительские кооперативы в поселении отсутствуют.

Предприятием пищевой промышленности на территории сельского поселения является мельничный комплекс ООО «Месели». Создано 21 рабочее место.    Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом как внутри сельского поселения, так и за его пределами. Имеется пункт реализации продукции в г. Стерлитамак, в районном центре с.Толбазы. На размол зерна едут со всех ближайших  населенных пунктов и с других сельских поселений.

С января 2011 года  начал работу ООО « Каменская» (д.Каменка). Открыто производство по разливу родниковой воды, «Каменская жемчужина». В настоящее время здесь работают 13 человек. Планируется создать  до 40 рабочих мест.

На территории поселения осуществляют деятельность 7 предприятий розничной торговли и 11 индивидуальных предпринимателей.

Развитие малого предпринимательства сдерживает недостаточность собственных средств  для инвестиций в бизнес; проблема кредитования, вызванная отсутствием обеспечения или кредитной истории.

Основные факторы: естественная природная среда, и транспортное сообщение с районным центром МР Аургазинский район, создают благоприятные планировочные условия для развития жилой территории, путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Главными отраслями промышленности населенного пункта являются предприятия занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Сельское хозяйство

Все сельскохозяйственные предприятия села представлены СПК им. Мичурина, личным подсобным хозяйством сельчан и молочно-товарной фермой КФХ «Воронин». К 2012 году в населенном пункте отмечен рост числа населения, занимающегося животноводством и растениеводством. Данные о количестве животных во всех категориях хозяйств с.Месели приведены в нижеследующей таблице.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий

с. Месели

табл. № 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица | гуси, утки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с.Месели | 198 | 132 | 198 | 62 | 20 | 1073 | - |

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории с. Месели по состоянию на 1 января 2012 г.

Основной вид деятельности предприятий - сельское хозяйство. Более 30 % жителей населенного пункта Месели в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Сельскохозяйственная техника на территории сельского поселения находится в гаражах производственной зоны.

Главными отраслями промышленности с.Месели являются сельское хозяйство, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

1.6. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости от испрашиваемой территории памятников истории и архитектуры не зарегистрировано. Данные по памятникам археологии отсутствуют.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Населенный пункт Месели является центром сельского поселения Меселинский сельсовет МР Аургазинский район Республики Башкортостан.

Территория села имеет компактную форму, основная центральная часть занята под общественной застройкой, которая представлена магазином, почтовым отделением, администрацией сельского поселения, и сельской врачебной амбулаторией (СВА). В юго-восточной части села размещена зона производственных предприятий. Организованная рекреационная зона представлена небольшим парком перед зданием администрации в центральной части населенного пункта, озеленение села представлено естественными насаждениями, расположенными повсеместно по всему населенному пункту. Основными производственными предприятиями на территории села являются предприятия, специализирующиеся на обработке сельскохозяйственной продукции и  пищевой промышленности.

Под малоэтажную жилую застройку отведены все жилые кварталы населенного пункта. На момент комплексной оценки под индивидуальное жилищное строительство выделены участки в юго-западной части села.

На востоке, примерно в 7 км от населенного пункта, проходит автомобильная дорога республиканского значения Уфа – Стерлитамак с асфальтированным покрытием, она имеет ответвление до села Месели. Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, проходящих в широтном и меридиональном направлениях.

Развитие населенного пункта будет происходить в юго-западной части села в его существующих границах, а также в северном и восточном направлениях за границами населенного пункта.

Территория в границах проекта (существующая территория населенного пункта) составляет 218,42 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 7

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах населенного пункта | 218,42 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 110,93 | 50,79 |
| -усадебная | 110,93 |  |
| Производственно-коммунальная зона | 8,461 | 3,87 |
| -коммунально-складские объекты | 8,46 |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 5,87 | 2,68 |
| -детских садов, школ | 5,07 |  |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 8,68 | 4,0 |
| -общего пользования | 0,1 |  |
| -санитарно-защитные | - |  |
| -водоохранные | - |  |
| -естественные насаждения | 8,58 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 20,78 | 9,5 |
| Территории специального назначения | 1,65 | 0,76 |
| Прочие | 62,05 | 28,4 |

Примечание:

1 Территория  МТФ с.Месели находится за границами населенного пункта и занимает площадь в 12 га, в баланс территории не включена.

Несанкционированная свалка ТКО находится за границами населенного пункта в северо-восточном направлении.

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 116 га. Территории общего пользования – 29,53 га.

2.2. Население

Динамика численности населения с 2002-2012 год носила отрицательный характер, это связано с тенденцией общего оттока населения из сельской местности. За последние 3 года наблюдается положительная динамика показателей естественного прироста в населенном пункте (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»). Максимальный показатель по численности населенного пункта за последние 3 года был достигнут в 2012 году и составил 612 человек. На сегодняшний день по данным, предоставленным администрацией сельского поселения Меселинский сельсовет, население сельского поселения составляет 1444 человек.

Количественный состав семьи по с. Месели

по данным администрации района

табл. № 8

| Численность и состав | Показатели |
| --- | --- |
| Население, чел. | 612 |
| Количество семей, всего чел. | 211 |
| Коэффициент семейности | 2,9 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд в населенном пункте с.Месели представляет собой усадебную застройку:

- общая площадь жилого фонда  - 16,037 тыс. м2;

- домов усадебного типа – 252 ед.;

- жилищная обеспеченность – 26,2 м2/чел;

- по материалу стен, из общего объема жилого фонда:

каменные - 12,656 тыс.м2 или 78,9 %;

деревянные - 3,381 тыс.м2 или 21,1 %;

Информация об износе жилищного фонда администрацией сельского поселения не представлена.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. Село Месели является центром сельского поселения Меселинский сельсовет МР Аургазинский район. В связи с этим при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учтены также потребности всего сельсовета.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения сельского поселения, велся для следующих объектов: общеобразовательной школы, сельской врачебной амбулатории (СВА), детского сада, пожарного депо, торговых объектов, административных объектов и библиотек.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в прилагаемой таблице № 9 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения на территории села представлены детским садом проектной вместимостью 20 мест. Детский сад посещают 20 детей дошкольного возраста. Количество работающих – 5 человек. Обеспеченность населения учреждениями дошкольного воспитания на сегодняшний день составляет – 95,2 %. В связи с планируемым увеличением проживающего населения проектом на перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию детского сада.

Общеобразовательные школы

По состоянию на 2012 год на территории населенного пункта действует общеобразовательная школа проектной вместимостью 145 учащихся. Всего в настоящий момент в школе обучается 125 учащихся. Количество работающих – 31 человек. Обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями на 2012 год составляет  164,8 %.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населенного пункта осуществляется сельской врачебной амбулаторией (СВА), относящейся к центральной районной больнице. Амбулатория располагается в одном здании с администрацией сельского поселения. Количество работающих – 8 человек. В наличии при амбулатории имеется одна машина скорой медицинской помощи – УАЗ 462. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 65 %, машинами скорой медпомощи  на сегодняшний день составляет 100 %.

Культурно - досуговые учреждения.

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие населенный пункт, предприятия и учреждения.

Культурное обслуживание населения проводится в одном клубном учреждении (СДК), с залом на 250 мест. Сельская библиотека расположена при здании дома культуры. Мощность библиотеки составляет 11 726 тыс. ед.хранения.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на сегодняшний день  выше нормативной потребности.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день проведение спортивных мероприятий возможно лишь при спортзале общеобразовательной школы. Площадь спортивного зала составляет 162 м2 площади пола. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными учреждениями на сегодняшний день выше нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения.

В населенном пункте плоскостные спортивные сооружения представлены стадионом площадью 1,3 га, расположенным рядом со зданием дома культуры, а также спортивной площадкой (площадью 288 м2) на территории общеобразовательной школы.  Обеспеченность объектами физкультуры и спорта для всего населения села на сегодняшний день выше нормативной потребности.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Магазины. В с.Месели на сегодняшний день действуют три частных магазина и один магазин РайПО. Все магазины смешанной торговли и расположены по ул. Центральная.

При существующей численности населения с.Месели нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 183,6 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 180,2 м2, что чуть ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 98,15 %.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

В настоящее время в с. Месели объекты бытового и коммунального обслуживания населения отсутствуют.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения села Месели требуется 1 отделение связи, одно отделение банка (мощностью 1 операционная касса). В селе имеется отделение связи (почта) и отделение банка в здании почты по ул. Центральная.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется добровольной пожарной охраной (ДПО) с.Месели, которая располагается на территории машинно-тракторной мастерской. В наличии находится приспособленная на трактор цистерна емкостью 5м3.

Время прибытия сил пожарной охраны ДПО с. Месели соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (рес. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время прибытия по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Кладбища

В северо-западной части с.Месели расположено действующее кладбище площадью 1,65 га, заполненность кладбища составляет ориентировочно 70 %. Площадь свободной территории составляет ориентировочно 0,5 га.

Нормативная потребность населения в кладбищах 0,15 га, следовательно, обеспеченность равна 330 %.

Потребность существующего населения с.Месели в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с.Месели (Согласно НГП РБ), необходимых на существующую численность – 612 человек,  представлен в прилагаемой таблице № 10.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенный пункт Месели недостаточно обеспечен объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

С восточной стороны примерно в 7 км от населенного пункта проходит дорога республиканского значения Уфа-Стерлитамак, связь с которой осуществляется посредством автодороги районного значения. С западной стороны к населенному пункту подходят две дороги районного значения, которые связывают с.Месели с близлежащими населенными пунктами.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-прямоугольный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся на окраине села.

Общая протяженность улиц и дорог села Месели составляет 8,548 км. Оценка улично-дорожной сети населенного пункта показала, что 89,5 % дорог села не имеют твердое усовершенствованное покрытие. Дороги с щебеночным покрытием расположены на территории усадебной застройки. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам. Показатели улично-дорожной сети (существующие) представлены в таблице № 11.

Показатели улично-дорожной сети с. Месели

табл. № 11

| № | Наименование территории | Существ. положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Площадь покрытия, га |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Дорога районного значения | 0,69 | 0,8 |
| 2 | Главная улица | 1,845 | 1,1 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | 4,313 | 2,48 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | 0,5 | 0,3 |
| 5 | Проезды | 0,9 | 0,36 |
| 6 | Дороги в промышленной зоне | 0,3 | 0,4 |
| 7 | Прочие (хозяйственные проезды) | - | - |
| 8 | Пешеходные дорожки | - | - |
|  | Итого | 8,548 | 5,44 |

Главная улица с.Месели, на которой разместились основные административные здания, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная, имеет сообщение с дорогой межрайонного значения, общая протяженность главной дороги составляет – 1,845 км. Основные улицы населенного пункта - ул. Пушкина, ул. Карла Маркса, ул. Северная, ул. Чапаева, ул. Гагарина, связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой, их общая протяженность в границах населенного пункта составляет  4,313 км. Улицы достаточно широкие, 80 % имеют твердое покрытие.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в селе – автомобильный. Движение маршрутного транспорта осуществляется рейсовым автобусом по  маршруту г. Стерлитамак – с. Манеево. Отправление автобусов в селе производится от автобусной остановки по ул. Центральная рядом с домом №57а.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- существующие автозаправочные станции (АЗС), расположенные в районном центре с. Толбазы и в г. Стерлитамак.

- автостанция и станция технического обслуживания, расположенные в районном центре с. Толбазы и в г. Стерлитамак.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Наличие личных автотранспортных средств

табл. № 12

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | шт. | 10 |
| 2 | Легковые автомобили | шт. | 252 |
| 3 | Автобусы | шт. | - |
| 4 | Мотоциклы | шт. | - |
| 5 | Тракторы | шт. | 22 |

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории МР Аургазинский район, сосредоточены в районном центре - с.Толбазы и г.Стерлитамак.

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции технического обслуживания (СТО) в с.Толбазы и в г. Стерлитамак.

Пассажирский транспорт

Транспортные услуги в районе оказывают ООО «Аургазинское АТП», Аургазинское ДРСУ, ООО ДСПМК «Толбазинская» (грузоперевозки), индивидуальные предприниматели (пассажирские и грузовые перевозки).

Предприятия располагаются в районном центре с.Толбазы.

В настоящее время движение автобусов из с.Месели организовано от остановки по ул. Центральная.

Перечень маршрутов с. Месели

табл. № 13

| №№ маршрута | Маршрут | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пригородные маршруты на территории СП Меселинский сельсовет |
|  | г. Стерлитамак – с. Манеево | 30 |

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – Стерлитамак, расположена в 30 км от с.Месели. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обеспечивает связь с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Для населения с.Месели ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа», расположенный на расстоянии 105 км от села.

Воздушный транспорт через Международный аэропорт «Уфа» обеспечивает  связь Республики Башкортостан с десятками городов на территории России, стран СНГ, а также дальнего зарубежья Греции, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и др.

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» - один из крупнейших аэропортов России. Он является частью российского транспортного коридора «Запад – Восток» и находится на пересечении важнейших железнодорожных, воздушных, речных трубопроводных и автомобильных магистралей. Международный аэропорт «Уфа» был образован в 2000 году в результате разделения авиакомпании "Башкирские авиалинии». В январе 2006 с. ФГУП «МАУ» преобразован в ОАО «МАУ».

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является наиболее крупным и стратегически важным сектором экономики села. Состояние и уровень развития сельского хозяйства во многом определяют продовольственную безопасность и социальную стабильность в населенном пункте.

На данный момент на территории района функционирует предприятие «СПК им.Мичурина», занимающееся производством сельскохозяйственной продукции, а также 317 - личных подсобных хозяйств.

На востоке за границами населенного пункта располагается молочно-товарная ферма КФХ «Воронин». По состоянию на 01.10.2012 года поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС всего 198 голов, в том числе коров 132 голов, свиней 198 голов, 62 голов овец и коз, птицы 1073 голов.

Пищевая промышленность

Пищевую промышленность в селе представляет мельничный комплекс ООО «Месели». Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом как внутри сельского поселения, так и за его пределами. Имеются пункты реализации продукции в г.Стерлитамак, в районном центре с.Толбазы. На размол зерна едут со всех ближайших  населенных пунктов и с других сельских поселений.

Основными проблемами развития сельского хозяйства района в целом являются: недостаточное выделение бюджетных средств, износ основных фондов составляет более 70%, отсутствие централизованного снабжения специальной техникой, низкая техническая оснащенность основными фондами.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Водоснабжение жителей СП Меселинский сельсовет состоит из индивидуального водопользования (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины) и общественного водопользования (общественные колодцы).

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время в с.Месели централизованная система канализации отсутствует.

В связи с этим проектом предлагается строительство биологических очистных сооружений (БОС) в восточном направлении от населенного пункта, сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в реку Меселька ниже по течению.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов существующей старой застройки – печное, газовое, АОГВ. Для отопления здания школы, детского сада и администрации сельского поселения используется котельная.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение существующей застройки осуществляется от ГРП на западной окраине села, от ГРП и ПГБ в центре населенного пункта. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. АГРС находится в с.Семенкино.

Газораспределение в селе Месели производится по газопроводам низкого и высокого давления. Техническое состояние ГРП на 2012 год по данным администрации удовлетворительное.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение села осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Шланлы» мощностью 2x4 МВА (основное питание), от подстанции 110/35/10 кВ «Толбазы» мощностью 2x16 МВА и от подстанции 110/10 кВ «Подлесная» мощностью 2x6,3 МВА (резервное питание).

Низковольтное напряжение распределяется от 11-ти трансформаторных подстанций, местной электростанции нет.

Тип линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Производственное отделение «Ишимбайские электрические сети».

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

Телефонизация села Месели осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь», тип телефонной станции – ЭАТС «Элком». Емкость станции монтированная – 200 номеров, количество абонентов на сегодняшний день - 177. Год введения в эксплуатацию – 2004 г.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующих АТС (в здании администрации сельского поселения). Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

2.7.7. Телевидение

Обеспечение жителей населенного пункта телевизионным вещанием осуществляется Стерлитамакским МУЭС ОАО «Башинформсвязь» и его отделением Толбазинский РУС.  Компания имеет высокотехнологичную и мощную базу: разветвленную телефонную сеть общего пользования, протяженные междугородные кабельные, оптоволоконные и радиорелейные линии связи, узлы коммутации, системы передачи теле-, радиовещания.

Глава 3. Экономическая база развития с.Месели

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития с.Месели был проведен анализ градостроительных условий его развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в селе санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов как: загазованность воздуха, загрязнение водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития населенного пункта, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально – культурно - бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие лица в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития с.Месели

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте:

- Социально-экономического положения сельского поселения Меселинский сельсовет.

- Инвестиционного паспорта муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Основные направления развития с.Месели:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета районного центра;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития населенного пункта

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития села, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

К объектам градостроительного значения в с.Месели относятся:

- производственная база с.Месели;

- предприятия, учреждения внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения межпоселкового значения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений с.Месели с районным центром МР Аургазинский район достаточно широк – это производственно-экономические связи и обслуживание. В селе Месели развиты также связи социального характера, такие как сельская врачебная амбулатория (СВА), культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В селе будут располагаться учреждения периодического и эпизодического пользования.

Прогноз населения в системе расселения.

Населенный пункт Месели находится на расстоянии 23 км от районного центра района с.Толбазы. Транспортная доступность является причиной того, что 40 % трудоспособного населения села занято на градообразующих и обслуживающих предприятиях районного центра. Так же на сегодняшний день распространена трудовая маятниковая миграция в центр сельского поселения Меселинского сельсовета с.Месели из близлежащих населенных пунктов.

Развитие населенного пункта будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок жителей, близлежащих к селу населенных пунктов (д.Сосновка, д.Красный Восток, д.Каменка, с.Манеево).

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов. Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров в населенном пункте.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

В населенном пункте располагаются учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Населенный пункт развивается как производственный узел МР Аургазинский район с выраженной функцией сельскохозяйственного направления.

При определении прогнозной численности населения с.Месели на расчётные периоды учитывалась специфика её развития как производственной зоны и реальная динамика демографических процессов в районе, республике и стране.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока, а так же роста естественного прироста населения.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

Базовыми направлениями развития промышленности в селе служат предприятия сельского хозяйства, пищевой промышленности. В дальнейшем эти виды экономической деятельности сохранят свою перспективность и приоритетность при их существенной реструктуризации, увеличении объемов, выпуске новых видов изделий.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства сельского поселения Меселинский сельсовет– растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве при МТФ КФХ «Воронин» - 26 человек, МТМ ООО «Мичурина» - 26 человек, складской сектор ООО «Мичурина» - 6 человек, ООО «Агрико» - 21 человек или 22,2 % занятого населения села.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

В настоящее время в структуре промышленного производства данная отрасль занимает малозаметное место. В с.Месели она представлена единственной пилорамой, которая располагается на территории МТМ ООО «Мичурина». Количество занятых на пилораме - 2 человека, что составляет 1,7 % занятого населения села.

Торгово-закупочные предприятия.

Магазины. В с.Месели на данный момент действует три частных магазина и один магазин РайПО. Все магазины смешанной торговли и расположены по ул. Центральная.

При существующей численности населения с.Месели нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 183,6 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 180,2 м2, что чуть ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 98,15 %.

Итого в сфере торговли заняты 10 человек или 2,8 % занятого населения села.

Коммунальное хозяйство.

В сфере распределения электроэнергии, газа территорию населенного пункта обслуживают следующие предприятия: ООО «БашРэС - Стерлитамак» и МУП «Электрические сети», ООО «Газ-Сервис».

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания с.Месели представлена работниками школы, детского сада, администрации сельского поселения, сельской врачебной амбулатории (СВА), добровольной пожарной охраны (ДПО), почты, библиотеки и сельского дома культуры (СДК). Проектом предлагается обеспечить нормативный уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями. Итого, в сфере обслуживания занято – 66 человек или 18,5 % трудоспособного населения села.

Транспортная деятельность

Капитальным и текущим ремонтом, содержанием дорог в селе занимаются ДСПМК «Толбазинская» и ДРСУ. Предприятия сами производят асфальт и асфальтируют дороги, территории зернотоков и других объектов.

Связь

Связь в селе Месели представлена компанией ОАО «Башинформсвязь». Услуги беспроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В связи с наличием на территории населенного пункта градообразующих предприятий, согласно  справки администрации сельского поселения, более 60 % трудоспособных будут заняты на предприятиях села. Лишь 40 % из них выезжают на заработки за территорию населенного пункта.

Структура градообразующих кадров с. Месели

табл. № 14

| № | Распределение трудовых ресурсов | Сущ. на 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население всего | 612 | 100 |
| Численность занятого населения, всего | 356 | 58,2 |
| 1 | Сельское хозяйство | 79 | 12,9 |
| 2 | Лесное хозяйство | 2 | 0,3 |
| 3 | Строительство | - | - |
| 4 | Коммунальное хозяйство | 5 | 0,8 |
| 5 | Торгово-закупочные предприятия | 10 | 1,6 |
| 6 | Учебные заведения | 36 | 5,9 |
| 7 | Учреждения обслуживания внепоселкового значения | 25 | 4,1 |
| Итого градообразующего населения | 157 | 25,65 |

Примечание:

* Данные о численности трудовых ресурсов в сфере сельского хозяйства приведены без учета людей, занятых в личных подсобных хозяйствах.

3.4. Численность населения

3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Проектом принята следующая численность населения:

- на I очередь строительства - 979 чел.;

- на расчетный срок- 1108 чел.

Расчет предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

Численность населения с.Месели на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно данных администрации сельского поселения Меселинский сельсовет, составляет 612 человек.

На I очередь строительства (2022 г.) проектом предлагается освоение территории в юго-западной части в границах населенного пункта (15 участков), в северном (17 участков) и в восточном (95 участков) направлениях за границами населенного пункта. Всего на первую очередь запроектировано 127 участков под ИЖС для проживания  127 х 2,9 = 368 человек. На расчетный срок – в восточном направлении за границами населенного пункта запроектировано 44 участка для проживания 44 х 2,9 = 128 человек.

Общее расчетное количество населения села Месели на конец расчетного срока к 2032 году составит: 612+368+128=1108 человек.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 1108 : 218,42 га=3,17 чел./га.

Исходные данные для проектирования