Введение

Разработка генерального плана с.Месели сельского поселения Меселинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ООО «АРДпроект» и администрацией муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план с.Месели разработан на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) с.Месели Аургазинского района Республики Башкортостан выполнена БРО ОАО «Уралаэрогеодезия» в 2012 г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории села Месели и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие села;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок - 2032.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Село Месели имеет компактную форму и несложную схему функционального зонирования. Общественная зона села располагается в центральной части, вдоль ул. Центральная, рекреационная зона развита слабо и представлена лишь площадью с монументом в центральной части населенного пункта и естественными насаждениями вдоль рек Меселька, Месели, Вирьялка.

Под расширение населенного пункта отведены территории в юго-западной части в границах населенного пункта, в северном и восточном направлении за границами населенного пункта.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, представляет собой структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории жилой застройки.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории с.Месели приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта на расчетный срок планируется за счет увеличения естественного и механического прироста населения.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно-пространственные решения территории населенного пункта позволяют организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения с.Месели положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития населенного пункта, улучшение условий проживания для его граждан.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки малой этажности в юго-западной части села и в северном и восточном направлении от населенного пункта, что создаст завершённый облик села.

Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха. В западной части населенного пункта, вдоль улицы Центральной, предлагается облагородить территорию перед общеобразовательной школой, стадионом и сельским клубом, тем самым связать все в единую систему парковой зоны общей площадью – 2,9 га, а также организовать сквер перед зданием администрации общей площадью – 0,06 га.

Предлагается на расчетный срок  реализации генерального плана (до 2032 г.):

- реконструкция торгово-бытового комплекса (13 жилой квартал), в составе которого:

предприятия бытового обслуживания на 3 раб. места;

два магазина смешанной торговли;

-  строительство социально-культурного центра (СКЦ рядом с жилым кварталом № 18), в составе которого:

сельская врачебная амбулатория со стационаром на 5 койко-мест, поликлиникой на 23 посещ./смену, аптечным пунктом площадью 19,9 м² и выдвижным пунктом скорой медицинской помощи на 1 спецавтомобиль;

сельский клуб на 77 мест;

кафе на 57 посадочных мест;

предприятие бытового обслуживания на 3 раб.места;

-  реконструкция детского сада с расширением до 47 мест (5 квартал);

- реконструкция школы с увеличением количества учащихся до 204 учащихся;

- строительство магазина  торговой площадью 45 м² (в жилом квартале № 18);

- строительство магазина  торговой площадью 45 м² (в жилом квартале № 25);

- строительство магазина  торговой площадью 45 м² (в жилом квартале № 26);

- окончание строительства часовни по ул. Центральная (13 квартал).

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на следующих стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившегося природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для градостроительного освоения.

Генеральным планом градостроительного развития с.Месели предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории населенного пункта.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории села, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов жилой застройки, имеющих активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зонами отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация нового района создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок:

- Внутри современной границы с.Месели намечено освоение площадки под строительство магазина ТПС торговой площадью 45 м² (в жилом квартале №25);

- Для обеспечения новых кварталов жилой застройки объектами культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана предусматривается реконструкция школы, детского сада, реконструкция торгово-бытового комплекса, строительство социально-культурного центра (на границе существующей промзоны и проектируемого жилого квартала № 18) и 2-х магазинов ТПС каждый торговой площадью 45 м²;

На конец расчетного срока реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в северном и восточном направлении за границами села, а так же в юго-западной части села. Объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 12,09 тыс.м2 общей площади жилья.

Площадки нового жилищного строительства по

этапам расчетного срока

табл. № 1

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га /численность,чел. | Общая площадь жилья, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчетный срок строительства (2013-2023 г) |
| квартал 17 | индивидуальная | 3,81 / 49 | 1,470 |
| квартал 18 | индивидуальная | 3,65 / 46 | 1,380 |
| квартал 19 | индивидуальная | 3,44 / 44 | 1,320 |
| квартал 20 | индивидуальная | 3,65 / 46 | 1,380 |
| квартал 21 | индивидуальная | 3,65 / 46 | 1,380 |
| квартал 22 | индивидуальная | 3,65 / 46 | 1,380 |
| квартал 23 | индивидуальная | 3,65 / 46 | 1,380 |
| квартал 24 | индивидуальная | 3,08 / 32 | 0,960 |
| квартал 25 | индивидуальная | 1,37 / 12 | 0,360 |
| квартал 26 | индивидуальная | 2,59 / 41 | 1,230 |
| квартал 27 | индивидуальная | 2,81 / 44 | 1,320 |
| квартал 28 | индивидуальная | 2,81 / 44 | 1,320 |
| Итого (2012-2022 г) | индивидуальная | 38,16 / 496 | 14,88 |

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 0,744 тыс.м2 общей площади жилья.

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2012-2032 гг.) ориентировочно составит 14,88 тыс.м2 общей площади жилья, жилищная обеспеченность к 2032 году в генеральном плане составит 30,0 кв.м на 1 жителя. Однако, необходимо отметить, что данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желаний населения в строительстве индивидуальных домов большей или меньшей площадью.

Прогноз развития жилищного фонда с.Месели

табл. № 2

| Показатели | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения (чел.) | 612 | 979 | 1108 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 26,2 | 25,6 | 30,0 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 16,037 | 25,0624 | 33,24 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - | - |

Вся жилая зона – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 - 0,25 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития с. Месели были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (п. 3.4. тома II). На первую очередь строительства (2022 г.) в селе будет проживать 979 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в населенном пункте.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 3

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. срок (с учетом сущ.) |
| Территории усадебной застройки | 110,93 | 149,09 |
| Всего, территория с. Месели, га | 218,42 | 264,61 |

Жилищное строительство

Для нового жилищного строительства на расчетный срок при жилищной обеспеченности 30 м2 (НГП п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 171 единица, требуется новой общей жилой площади: 494 чел. х 30 м2/чел. =14,820 тыс. м2.

Для размещения нового жилищного строительства расчетный срок в существующей застройке при площади приквартирного участка 0,15- 0,25 га и расчетной плотности населения 10,74 чел/га требуется ориентировочно территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участками проектируемых магазинов ТПС и СКЦ): (171х 2,90) чел. : 10,74 чел./га = 46,19 га.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана с.Месели является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2032 г. составит для с.Месели - 37 мест, с учетом  населенных пунктов сельского поселения (ориентировочно +10 мест) – 47 мест. На сегодняшний день на территории села учреждения дошкольного воспитания представлены детским садом проектной вместимостью 20 мест. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана проектом предусматривается реконструкция детского сада с его расширением  до 47 мест.

Общеобразовательные школы. Расчетная количество учащихся в общеобразовательных школах к 2032 г. составит 159 учащихся для с.Месели, с учетом населенных пунктов сельского поселения (ориентировочно + 45 учащихся ) – 204 учащихся. Существующая совокупная мощность общеобразовательной школы – 145 мест. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана проектом предусматривается реконструкция общеобразовательного учреждения с его расширением до 204 учащихся.

Учреждения здравоохранения

Основным учреждением здравоохранения в с.Месели является сельская врачебная амбулатория с поликлиникой на 20 посещений/ в смену. Расчетная потребность в мед.учреждениях к 2032 г. составит, с учетом населения всех насел.пунктов сельского поселения: больница – 5 койко-мест, поликлиника – 23 посещения в смену. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана проектом предусматривается размещение в составе проектируемого на первую очередь социально-культурного центра (СКЦ) сельской врачебной амбулатории на 23 пос./смену со стационаром на 5 койко-мест, аптечным пунктом площадью 19,9 м² и укомплектованным выдвижным пунктом скорой медицинской помощи на 1 спецавтомобиль (СВА с отдельным входом).

Учреждения досуга, культуры и искусства

Существующий дом культуры располагается по ул.Центральная, мощность СДК 250 мест. Для обеспечения нормативной потребности населения села Месели и близлежащих населенных пунктов объектами досуга, культуры и искусства проектом предлагается дополнительно размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ сельского клуба на 77 мест  с отдельным входом.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта для всего населения села на сегодняшний день и на расчетный срок в пределах нормативной потребности. Мощность действующих спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений полностью обеспечивает прогнозируемую расчетную потребность населения в спортивных учреждениях на  расчетный  срок.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. По мере освоения новых жилых территорий к расчетному сроку потребность возрастет и дополнительно потребуется 245,8 м2 торговой площади смешанных магазинов (без учета торговых площадей в с.Манеево и д.Старомакарово-данные Администрацией СП не представлены).

Ориентировочно на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана планируется разместить три магазина ТПС по 45 м2 торговой площади (в 25,19 и 26 жилых кварталах), а также магазин торговой площадью 110,8 м² в проектируемом на первую очередь социально-культурном центре (СКЦ рядом с 18-м жилым кварталом).

Предприятия общественного питания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия общественного питания на 57  мест. Исходя из этого, на расчетный срок реализации генерального плана (2032 год) в составе проектируемого на первую очередь социально-культурного центра (рядом с 18-м жилым кварталом) предусмотрено размещение кафе на 57 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест. Размещение предприятий бытового обслуживания на расчетный срок предусмотрено в реконструируемом здании торгово-бытового комплекса (на 3 раб.места) и в проектируемом на первую очередь социально-культурном центре (на 3 раб.места в СКЦ  рядом с 18-м жилым кварталом).

Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется добровольной пожарной охраной с.Месели (ДПО), которая располагается на территории МТМ и состоит из 5 человек. Имеется приспособленная на трактор прицеп-цистерна емкостью 5м3.

Время пребывания сил пожарной охраны (ДПО) с.Месели соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время прибытия по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Следовательно, в проекте генерального плана с.Месели строительство пожарного депо не требуется.

Кладбища. В северо-западной части села Месели имеется смешанное кладбище площадью 1,65 га, свободная территория кладбища составляет ориентировочно 0,5 га. Нормативная потребность населения в кладбищах на конец расчетного срока составит 0,34 га, соответственно потребность в размещении новых кладбищ и расширении существующих отсутствует.

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| 1. Территории детских садов, школ | 5,07 | 5,07 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,8 | 1,68 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 8,75 | 30,35 |
| - парки, скверы | 0,17 | 5,17 |
| - естественные насаждения | 8,58 | 8,58 |
| - рекреационная зона | - | - |
| - озеленение улиц | - | 16,6 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 14,62 | 67,45 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

табл. № 6

| № по эксп. | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность. стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания: | 4,27 |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 204 учащ. | 3,53 | реконст. |
| 2 | Детский сад | 47 мест | 0,74 | реконстр. расч.срок |
| Административно-деловые и социальные учреждения: | 1,1 |  |
| 3 | Администрация сельского поселения | - | 0,4 | сущ. |
| 3а | Социально-культурный центр (СКЦ), в т.ч. - сельская врачебная амбулатория - аптека - сельский клуб - кафе - предприятие быт.обслуживания - магазин ТПС | 23 пос./см. 5 койко-мест 19,9 м² т.пл. 77 мест 57 посад.мест 3 раб.места 110,8 м² т.пл. | 0,6 | нов.стр. 1 очер. |
| 4 | Почтовое отделение в т.ч.: - сбербанк -узел связи -правление СПК «им.Мичурина» | - | 0,1 | сущ. |
| Учреждения культуры и искусства | 0,06 |  |
| 5 | Сельский дом культуры (СДК) в т.ч.: - библиотека | 250 мест 8 мест/11тыс. ед. хран | 0,06 | сущ. |
| Предприятия торговли и общественного питания: | 0,929 |  |
| 6 | Торгово-бытовой комплекс, в т.ч.: -предприятия бытового обслуживания -магазин смешанной торговли РайПО -магазин смешанной торговли ИП «Алексеева Н.К.» | 3 раб. места 50 м2 торг. площ. 8,2 м2 торг. площ. | 0,24 | реконстр. расч.срок |
| 7 | Магазин смешанной торговли ИП «Ефимова О.В.» | 43 м2 торг. площ. | 0,004 | сущ. |
| 8 | Магазин смешанной торговли ИП «Алексеева Е.Н.» | 79 м2 торг. площ. | 0,005 | сущ. |
| 9 | Магазин ТПС (квартал № 25) |  | 0,4 | 1-я очер. |
| 10 | Магазин ТПС (квартал. №19) |  | 0,15 | 1-я очер. |
| 11 | Магазин ТПС (квартал № 26) |  | 0,13 | расч.ср. |
| Культовые объекты | 0,05 |  |
| 10 | Часовня | - | 0,05 | оконч. стр-ва 2014г. |
| Физкультурно-спортивные сооружения | 1,23 |  |
| 11 | Стадион | - | 1,23 га | сущ. |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды населенного пункта. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенного пункта.

На сегодняшний день производственные территории (территории сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности) в границах населенного пункта занимают 8,46 га, что составляет около 3,87 % от всей площади с.Месели. Территория инженерных сооружений – 0,04 га (0,02 % от площади населенного пункта).

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена на востоке и юго-востоке населенного пункта.

За период реализации генерального плана с.Месели общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения(за границей села);

- зона размещения очистных сооружений (за границей села);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию села.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Машинно-тракторная мастерская (МТМ) СПК «им.Мичурина»: - мастерская - автогараж -АЗС | 12тракт. 4маш. 2,5тонн | 5 | сущ. |
| 2 | Овощехранилище СПК «им. Мичурина» (картофель) | нет инф. | 0,7 | сущ. |
| 3 | Столярная мастерская СПК «им. Мичурина» | нет инф. | 0,02 | сущ. |
| 4 | Овощехранилище СПК «им. Мичурина» (лук) | нет инф. | 0,01 | сущ. |
| 5 | Мельница СПК «им. Мичурина» | нет инф. | 0,04 | сущ. |
| 6 | Складской сектор СПК «им. Мичурина»: - зерносклад - автовесы - сушильный агрегат -овощехранилище | 100 тонн 150 тонн 100 т/сут. | 2,8 | сущ. |
| 7 | Мельничный комплекс, пекарня ООО «Агрико» | нет инф. | 0,5 | сущ. |
| 8 | Конюшня при МБОУ СОШ | нет инф. | 0,01 | сущ. |
| 9 | Добровольная пожарная охрана | цистерна емк. 5м¹ на трактор | на терр. МТМ | сущ. |
| 10 | ГРП | нет инф. | - | сущ. |
| 11 | ГРП | нет инф. | - | сущ. |
| 12 | ПГБ | нет инф. | - | сущ. |
| 13 | Котельная (СОШ) | нет инф. | 0,005 | сущ. |
| 14 | Котельная (Детский сад) | нет инф. | 0,01 | сущ. |
| 15 | Трансформаторная подстанция (11 шт.-сущ.) | нет инф. | - | сущ. |
| 16 | Трансформаторная подстанция (3 шт.-нов.стр.) | нет инф. | - | 1-я очередь, расчетный срок |
| 17 | Водозабор | нет инф. | 0,05 | расчетный срок |
| 18 | Очистные сооружения | нет инф. | 1,0 | расчетный срок |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах границ села Месели, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно-делового центра и улиц села, посадки естественных насаждений в прибрежной части пруда и речки, являются дополнением рекреационной зоны с парком и площадками для активного отдыха.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:

– в центральной, западной (территории школы, вокруг стадиона) и восточной (вдоль р.Меселька) части села.

Проектом предлагается на открытых пространствах в западной и центральной частях населенного пункта, организовать прогулочно-дорожную сеть, в комплексе со спортивными площадками.

Вдоль речек планируется создание полосы зеленых насаждений, разделяющей индивидуальную жилую застройку и территорию водоохранной зоны, выполняющую санитарно-защитные функции.

Показатели озеленения территории с. Месели

табл. № 8

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | На конец расч. срока, га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 8,68 | 28,78 |
| - парки, скверы | 0,1 | 0,7 |
| - озеленение улиц | - | 16,6 |
| - естественные насаждения | 8,58 | 8,58 |
| - рекреационная зона | - | 2,9 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | 1,79 | 1,95 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 32,68 |
| - санитарно-защитных зон | - | 2,91 |
| - водоохранных зон | - | 29,77 |
| - зон санитарной охраны водозабора | - | - |
| Итого | 10,47 | 63,41 |

Существующая площадь озеленения территории с.Месели не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 ТСН). Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. В связи с этим проектом предусматривается организация зеленых зон в санитарно-защитных зонах предприятий, а также организация рекреационной зоны в границах населенного пункта.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных учреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв. В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом в границах села выделены следующие зоны специального назначения:

- зона зеленых насаждений природоохранного назначения.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день несанкционированная свалка мусора располагается за территорией села, ориентировочно в 1000 метрах в северо-восточном направлении от существующей границы населенного пункта. Санитарно-защитная зона от свалки ТКО (1000 метров до жилой застройки) соблюдается. Проектом предлагается ликвидировать свалку, на ее месте расположить мусороперегрузочную станцию (МПС) для дальнейшей сортировки и  вывоза мусора на полигон ТКО ГУП «Табигат», расположенный близ районного центра с.Толбазы.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в главе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

На территории населенного пункта располагается смешанное кладбище площадью 1,65 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (V класс) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с.Месели, относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории памятников истории и архитектуры не зарегистрировано.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Село Месели - центр сельского поселения Меселинский сельсовет, расположено в юго-западном направлении от районного центра с. Толбазы. Расстояние от районного центра до населенного пункта Месели составляет 23 км.

С восточной стороны примерно в 7км от населенного пункта проходит дорога республиканского значения Уфа-Стерлитамак, связь с которой осуществляется с помощью дороги районного значения. До ближайшей железнодорожной станции Стерлитамак - 30 км.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории с.Месели и сельского поселения Меселинский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог с.Месели составляет 8,548 км. Оценка улично-дорожной сети населенного пункта с.Месели показала, что 89,5 % дорог села не имеют твердое усовершенствованное покрытие.  Это означает, что 10,5% дорог требуют реконструкции.

В районах селитебной застройки сложилась прямоугольная сетка улиц. По своему назначению и транспортным нагрузкам к основным улицам населенного пункта можно отнести следующие: ул. Пушкина, ул. Карла Маркса, ул. Северная, ул. Чапаева, ул. Гагарина. Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям.

Главной улицей с.Месели и его композиционной осью является ул. Центральная, проходящая через все село.

Асфальтированное покрытие отсутствует на улице Северная и на двух проездах.

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках дорог. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 9.

Показатели улично-дорожной сети с. Месели

табл. № 9

| № | Наименование территории | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущест. положение | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дорога районного значения | км/га | 0,69/0,8 | 1,410 / 1,63 |
| 2 | Главная улица | км/га | 1,845/1,1 | 1,885 / 1,124 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 4,313/2,48 | 6,328 / 3,812 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | 0,5/0,3 | 4,286 / 2,572 |
| 5 | Проезды | км/га | 0,9/0,36 | 2,205 / 0,882 |
| 6 | Дороги в пром. зоне | км/га | 0,3/0,4 | 0,3 / 0,4 |
| 7 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 2,44 / 0,92 |
|  | Итого | км/га | 8,548/5,44 | 18,854 / 11,34 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки с.Месели и улично-дорожной сети населенного пункта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц, направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым дальнейшим развитием населенного пункта уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направлений в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Необходимо предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части населенного пункта и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

- совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог;

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2032 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений через речки.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

К концу расчетного срока (2023 год) параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- главные улицы: ул. Центральная (сущ.) с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,885 км, площадью покрытия 11240 м2;

- основные улицы: ул. Пушкина, ул. Карла Маркса, ул. Северная, ул. Чапаева, ул. Гагарина (сущ), улицы проектируемые - в жилой застройке, с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 6,328 км, площадью покрытия 38120 м2;

- второстепенные улицы: проектируемые улицы - в жилой застройке, с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 4,286 км, площадью покрытия 25720 м2;

- дороги в промышленной зоне с шириной проезжей части 4,5 м, общей протяженностью 0,3 км, площадью покрытия 4000 м2.

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны согласно требованиям п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Исходя из данных о наличии личных автотранспортных средств, предоставленных администрацией с.Месели, на момент проектирования в населенном пункте зарегистрировано 252 легковых автомобиля. Уровень автомобилизации в с.Месели на 2012 год составляет 412 маш./1000 жит.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс.= 1108 *(412/1000) =456 автомобилей.

* в расчет берется население только с.Месели

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на расчетный срок 456х0,7=319 маш/мест. Из них: в жилых районах 30 %, что составит на расчетный срок - 96 маш./мест. В общественных центрах – 15 %, что составит: на расчетный срок 48 маш./мест.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

Водоснабжение жителей сельского поселения Меселинский сельсовет состоит из индивидуального (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины) и общественного водопользования (общественные колодцы).

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения с.Месели на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания источника водоснабжения необходимо силами Управления по недрам РБ провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение нового водозабора намечено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размещение нового водозабора предлагается в  северо-западном направлении от границы с.Месели. Точное местоположение проектируемого водозабора отмечено на Карте «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон и отображением параметров планируемого развития таких зон. Карта существующей и планируемой границы населенного пункта. М 1:5000» лист 3, в томе III «Графическая документация».

Местоположение водозаборных сооружений на следующих стадиях проектирования уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения населенного пункта Месели сельского поселения Меселинский сельсовет принимается хозяйственно-питьевая противопожарная низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум ниткам водовода в разводящие сети населенного пункта, в часы минимального водопотребления - в регулирующую емкость (водонапорную башню); в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды хранится в резервуарах  двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение с.Месели – (1108 человек на расчетный срок) -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек;

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи;

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 216 + 90 = 396 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 250 мест - 2,3 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в с.Месели централизованная система канализации отсутствует.

В связи с этим проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) в восточном направлении от границ населенного пункта, сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в реку Меселька.

Проектные решения.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

На расчетный срок строительства в с.Месели проектом (на стадии ГП) предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков (к востоку от населенного пункта). Производительность очистных сооружений и их тип будет определен на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводится в р. Меселька ориентировочно в 700 метрах к востоку от населенного пункта.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для всего населенного пункта, включая коммунально-бытовые и общественные здания.

Схема канализации

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки Меселька от границы всех мест водопользования населения и уточняться на следующих стадиях проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно-блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Шланлы» мощностью 2x4 МВА (основное питание), 110/35/10 кВ «Толбазы» мощностью 2x16 МВА и 110/10 кВ «Подлесная» мощностью 2x6,3 МВА (резервное питание).

Низковольтное напряжение распределяется от 11-ти трансформаторных подстанций.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается производственное отделение предприятия «Ишимбайские электрические сети».

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральный план с.Месели.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилых и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Существующее положение

Телефонизация села Месели осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь», тип телефонной станции – ЭАТС «Элком». Емкость станции монтированная – 200 номеров, количество абонентов на настоящее время - 177. Год введения в эксплуатацию – 2004 г.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующих АТС (в здании Администрации сельского поселения). Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции новым оборудованием.

Проектное решение

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями марки ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Обеспечение жителей населенного пункта телевизионным вещанием осуществляется Стерлитамакским МУЭС ОАО «Башинформсвязь», Толбазинский РУС.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Отопление домов старой застройки – печное, газовое, АОГВ. Для отопления здания школы, детского сада и администрации сельского поселения используется газовая котельная.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта «Генеральный план с.Месели сельского поселения Меселинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан» предусмотрено раздельно, от существующих отдельно стоящих газовых котельных.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение существующей застройки осуществляется от ГРП на западной окраине села, а также ГРП и ПГБ в центре населенного пункта. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. АГРС находится в с.Семенкино.

Газораспределение в селе Месели производится по газопроводам низкого и высокого давления. Техническое состояние ГРП на 2012 год по данным администрации удовлетворительное.

Проектное решение

Подача газа в населенный пункт будет осуществляться по существующему газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП и ШРП до низкого давления.

Основными потребителями газа являются:

- котельная средней общеобразовательной школы и детского сада, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод ;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение населенного пункта Месели достаточно пологий, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы речки и пруда.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы водных объектов на территории села предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков

На территории с.Месели в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к речкам Меселька, Месели и Вирьялка. Поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону реки. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается к востоку от с.Месели. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку и пруд, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии села. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- на расчетный срок строительства перевод существующих котельных на газовое топливо.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с.Месели, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона от предприятий, предусмотренная генпланом: от МТМ - 300 метров, от мельничного комплекса с пекарней – 100 метров, от складского сектора – 50 метров, от столярной мастерской – 100 м, от котельной – 50 метров, от ГРП и ШРП – 15 м.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо (газовое);

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов V-IV категории опасности;

Ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. организация ливневой канализации. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных в 800 метрах к западу от границы села. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Меселька.

2. организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны р.Меселька установлена в размере 100 метров, р. Вирьялка и р. Месели – 50 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют для р.Меселька – 50 метров, для р.Вирьялка и р.Месели – 40 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района проектирования, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТКО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в населенном пункте зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешними автомобильными дорогами населенного пункта Месели являются дороги районного значения. С западной стороны населенного пункта проходят две дороги районного значения, которые связывают с.Месели с близлежащими населенными пунктами. С юго-восточной стороны к населенному пункту подходит дорога районного значения, которая связывает село с дорогой республиканского значения Уфа-Стерлитамак-Оренбург. Вдоль этих дорог проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение и шумозащитное озеленение.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» (утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г. в ред. от 14.04.2015 г.№ 131), «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Меселинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки села, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов. Ближайший полигон ТКО расположен в селе Толбазы МР Аургазинский район.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с.Месели проектом предусматривается организация сбора и сортировки твердых коммунальных  отходов на мусороперегрузочной станции и вывоз их на свалку ТКО для обезвреживания. Мусороперегрузочная станция (МПС) предусматривается на месте рекультивируемой свалки в северо-восточном направлении ориентировочно в 1000 метрах от границ населенного пункта. Свалка ТКО ГУП «Табигат» находится в 23-х км от с.Месели недалеко от районного центра с.Толбазы. Санитарно-защитная зона от свалки 1000 метров.

Свалка ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на свалке ТКО.

В задачи санитарной очистки населенного пункта Месели входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы поступают на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по селу с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 10

| коммунальные отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие отходы | 1,108 | 2000 | 2,216 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 1,108 | 280 | 0,310 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 9,138* га | 5 | 0,46 |

* без учета хояйственных проездов

Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,77 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,1925 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,2926 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0077 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0154 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0385 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0154 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,0308 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0154 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0154 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0154 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0154 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,077 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0385 |
| Итого | 100 | 0,77 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

1,108* тыс.чел х 50 кг/год = 0,0554 тыс.т./год

* только для с.Месели, без учета других населенных пунктов.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части населенного пункта. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селекционный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория свалки ТКО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные коммунальные отходы на расчетный срок в сумме составляют – 0,039 тыс.тонн/год.

Площадь полигона ТКО на годовое накопление мусора составит: 0,77 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,039 га.

На расчетный период реализации генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,039 га х 20 лет = 0,78 га до 2032 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Мусороудаление с территории населенного пункта на данный момент осуществляется силами машинно-тракторной мастерской СПК «им. Мичурина» одним автомобилем.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,039 тыс.т. в год = 39000 кг;

39000 кг: 180 кг/м3 = 0,217 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 0,731 т.т. в год = 731 000 кг; 731 000 кг : 200 кг/м3 = 3,655 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТКО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 12.

табл. № 12

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Месели | 1108 | 3872 | 3655 | 217 | 33,4 | 1,04 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 37 | 1 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 3655 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 33,4 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2;

33,4 шт * 1,1 = 37 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 217 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 1,04 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

0,95 шт * 1,1 = 1 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 5 площадках планируется установка 37 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом работы мусоровозного транспорта на полный  рабочий день.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 13.

табл. № 13

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 14.

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 46 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,8 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 32,8 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 3014 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта каждый день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с.Месели сельского поселения Меселинский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением жилой застройки, территория которой увеличится на 5,7 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 5,44 га до 11,34 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны, а также организация пешеходно-прогулочной зоны вдоль ул. Центральная.

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского населения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 15__

| № п.п | Территории | Совр. использ. территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Селитебные территории | 146,26 | 221,82 |
| 1.1. | Жилая застройка | 110,93 | 149,09 |
|  | - индивидуальная усадебная | 110,93 | 149,09 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 5,87 | 6,75 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 8,68 | 28,78 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 20,78 | 36,95 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 8,46 | 8,46 |
| 2.1. | Территории коммунальных, складских, автотранспортных предприятий | 8,46 | 8,46 |
| Итого территории застройки: | 154,72 | 230,28 |
| 3. | Остальные территории | 63,7 | 34,33 |
| 3.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | - | 32,68 |
| 3.2. | Территории специального назначения | 1,65 | 1,65 |
| 3.3. | Прочие территории | 62,05 | - |
| Всего в границах населенного пункта | 218,42 | 264,61 |

Проектом предлагаются изменения в балансе территорий сельского поселения Меселинский сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих нужд:

- создание площадок нового градостроительного освоения.

Согласно проекта генерального плана межселенной территории сельского поселения, земли сельскохозяйственного назначения  сократятся на 46,19 га с одновременным переводом части земель (46,19 га) в категорию земель населенных пунктов.

Баланс территории выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Меселинский сельсовет по категориям земель на расчетный срок (2032г.):

| № п/п | наименование | сущ. положение 2016 г. | расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйствен ного назначения | 6457,0 | 86,80 | 6410,81 | 86,18 |
| 2 | Земли в ведении сельсове тов (земли населенных пунктов) | 548,0 | 7,37 | 594,19 | 7,99 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны | 52,0 | 0,70 | 52,0 | 0,70 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий (природоохранных территорий) | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Земли лесного фонда | 314,0 | 4,22 | 314,0 | 4,22 |
| 6 | Земли водного фонда | 68,0 | 0,91 | 68,0 | 0,91 |
| 7 | Земли специального назна чения | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого земли в администра тивных границах сельского поселения | 7439 | 100 | 7439 | 7439 |

Проектом предусматривается заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке в существующих границах села Месели, а так же его расширение в северном и восточном направлениях в целях использования под индивидуальное жилищное строительство.

| Наименова ние населенного пункта | Категория земельного участка | № кадастрово- го квартала | Площадь кадастрово го кварт., га | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Площадь проектиру емого участка, га | Кадастровая стоимость проектиру емого участка, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Месели | кат.не установлена | 02:05:221201:27 | 109,0 | 4490800,0 | 4,38 | 180 456,0 |
|  | кат.не установлена | 02:05:221402:19 | 111,589 | 4597479,16 | 41,81 | 1 722 572,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 46,19 |  |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется

перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков с/хоз. назна чения, из состава ко торых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастр. ст-ть, руб/ кв.м | Вид использо вания | Форма собственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Месели |
| 02:05:221201:27 | 4,38 | Земли насел.пунктов | 4,12 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:05:221402:19 | 41,81 | Земли насел.пунктов | 4,12 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| Итого: | 46,19 |  |  |  |  |  |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 218,42 | 264,61 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 110,93 | 149,09 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 110,93 | 149,09 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 5,87 | 6,75 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 8,68 | 28,78 |
|  | Производственные зоны | -/- | 8,46 | 8,46 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 20,78 | 36,95 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 62,05 | - |
|  | Территории специального назначения | -/- | 1,65 | 1,65 |
|  | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | -/- | - | 32,68 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 612 | 1108* |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 17,1 | 17 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 58,2 | 60 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 24,67 | 23 |
|  | Численность занятого населения | чел | 356 | 741 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 16,037 | 33,24 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | - | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 26,2 | 30,0 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | - | 100 |
|  | -канализацией | -/- | - | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 | 100 |
|  | -отоплением | -/- | инд. АОГВ | инд. АОГВ |
|  | -горячей водой | -/- |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест (проект) | 145 | 204 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 20 | 47 |
|  | Учреждения здравоохранения, ФАП | пос.в смену | 20 | 23 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 8,548 | 18,854 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 252 | 456 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | Осуществляется водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |
| 7. | Инженерная подготовка территории |
|  | Дамба обвалования | км | Не осуществляется |
|  | Берегоукрепление | км | Не осуществляется |
| 8. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | нет инф. | 0,77 |
|  | Свалка ТКО | га | нет инф. | 1,6 (сущ.)/ 0,78 (полигон ТКО) |

*примечание: только для с.Месели

Иллюстративные материалы